## Slide 1: Využití energie velmi malého vodního toku Matyáš Háze Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, 547 01 Náchod Královehradecký kraj

## Slide 2: Cíle:
Využití energie potoka za naším domem
Přeměna vyráběné energie v jinou užitečnou práci
Torzo historického trkače zásobujícího obecní vodovod

## Slide 3: Teoretická část:
Měření vodních podmínek na toku
Výběr vhodného vodního motoru
Výpočet rozměrů Peltonovy turbíny
Chart: Průtok potoka
| 43352 | 43359 | 43366 | 43373 | 43377 | 43387 | 43403 | 43408 | 43424 | 43431 | 43443 | 43457 | 43470 | 43488 | 43510 | 43528 | 43558 | 43568 | 43583
Průtok (l/s) | 1.43 | 1.72 | 2.05 | 1.84 | 1.72 | 1.62 | 1.72 | 1.72 | 1.63 | 1.4 | 1.56 | 1.44 | 1.5 | 1.55 | 2.23 | 2.71 | 3.8 | 3.16 | 2.68
Poznámka | 0

## Slide 4: Návrh turbíny v CAD programu
Návrh v programu SolidWorks 2015

## Slide 5: Výroba turbíny:
Výroba lopatek odléváním z plastu
Konstrukce svařena z běžného hutního materiálu a výpalků
Tryska a jehla vyrobeny metodou 3D tisku a zalaminovány

## Slide 7: Měření výkonových charakteristik turbíny:
Výkon měřen pomocí Pronyho brzdy

## Slide 8
Chart: Závislost výkonu na otáčkách
| 88 | 73 | 60 | 51 | 42 | 24 | 7
1,1 l/s | 0 | 6.1156 | 10.0531 | 10.6814 | 10.5557 | 8.0425 | 2.6389
1,3 l/s | 0 | 3.5186 | 6.4507 | 8.9221 | 10.3882 | 11.3097 | 11.3097 | 10.849 | 9.0478 | 4.1888
1,52 l/s | 0 | 3.5605 | 6.6183 | 9.2991 | 11.3935 | 12.9852 | 14.0743 | 14.6608 | 14.4094 | 13.9487 | 13.9487 | 12.1475 | 8.2938
1,9 l/s | 0 | 3.728 | 7.0372 | 9.8018 | 12.3988 | 14.2419 | 16.0849 | 17.5929 | 18.0956 | 18.0956 | 18.4307 | 17.9699 | 15.5823 | 12.5245
2,14 l/s | 0 | 7.1209 | 12.7339 | 15.2891 | 17.0902 | 20.1062 | 21.3628 | 21.1115 | 20.5251 | 16.3363 | 12.0637
2,54 l/s | 0 | 7.3723 | 13.2366 | 15.708 | 18.0956 | 21.1115 | 23.4572 | 23.9599 | 24.1274 | 24.0436 | 14.7445
2,93 l/s | 0 | 7.456 | 13.7392 | 16.3363 | 18.5982 | 22.787 | 25.9705 | 27.1433 | 26.9758 | 26.8082 | 20.6926
3,03 l/s | 0 | 7.6236 | 13.9068 | 16.7551 | 19.1009 | 23.7923 | 26.8082 | 29.154 | 29.9079 | 29.4891 | 27.8973 | 22.6194
3,23 l/s | 0 | 7.6236 | 14.0743 | 19.6035 | 24.1274 | 27.646 | 30.6619 | 31.6672 | 31.4159 | 31.4997 | 30.1593 | 27.646
3,53 l/s | 0 | 7.7911 | 14.2419 | 20.1062 | 24.7976 | 28.9026 | 31.1646 | 32.8401 | 33.5103 | 32.4212 | 30.997 | 25.8029

## Slide 9
Chart: Závislost výkonu na průtoku
| 1.1000000000000001 | 1.3 | 1.52 | 1.9 | 2.14 | 2.54 | 2.93 | 3.03 | 3.23 | 3.53
P[W] | 10.68 | 11.31 | 14.6 | 18.1 | 21.3 | 23.96 | 27.14 | 29.9 | 31.66 | 33.51

## Slide 10
Chart: Závislost účinnosti na průtoku
| 1.1000000000000001 | 1.3 | 1.52 | 1.9 | 2.14 | 2.54 | 2.93 | 3.03 | 3.23 | 3.53
 | 63.86 | 57.22 | 63.43 | 63.8 | 65.65 | 62.47 | 60.92 | 64.91 | 64.47 | 62.43
η [%]

## Slide 11: Návrh a výroba plunžrového čerpadla
Plunžr je utěsněn lojovou provazcovou ucpávkou do vodních čerpadel
Výtlak čerpadla - 12 metrů.
Za den vyčerpá do této výšky okolo 1600 litrů

## Slide 13: Nové čerpadlo
Nerezové provedení
Nastavitelný čerpací objem
Dokáže využít celý výkon turbíny
Menší únik vody kolem pístu

## Slide 15: Děkuji za pozornost